Nice ROX1000 tolómotor

/Vezérlés típusa ROA38/

Motorok műszaki adatai:

Kapusúly:

Motor teljesítmény:

Szigetelési védettség:

Nyomaték:

Kapuszélesség:

Nyitásszám óránként:

Kapu sebessége:

max. 600/1000 kg

300/350W

IP44

max. 18/24Nm

max. 8 m

20 ciklus

8,5m/perc

Sorkapcsok bekötése:

1 – 2	230V hálózati feszültség

- védőföld

4 – 5	sárga villogó ( 230V max. 40 W )

8 – 9	24V AC a kiegészítők számára ( max. 100mA )

10 – 9 stop nyomógomb ( ha nincs , akkor rövidre zárni )

11 – 9 fotocella ( ha nincs , akkor rövidre zárni )

12 – 9 külső nyomógomb bemenet

DIP kapcsolók:

1 ki – 2 ki	kezelő jelen ( addig megy a motor amíg start parancsot kap )

1 be – 2 ki félautomata üzem ( egy start jelre végig megy a motor a végállásig )

1 ki – 2 be automata záródás bekapcsolva ( az idő a TP potméterrel állítható )

1 be – 2 be automata záródás bekapcsolva és áramszünet után is automatikusan bezár ha nyitva volt.

3 be	társasházi funkció ( nyitás közben nem lehet megállítani )

4 be	sárga villogó elkezd villogni mielőtt a motor elindulna.

5 be	fotocellán való áthaladás után 5 mp múlva bezár a kapu.

6 be	fotocella nyitás közben is működik .

7 be	a motor fokozatos indítása .

8 be	menetidő végén lassít ( a beállított idő kb. 30 % - át teszi meg lassítva , ilyenkor csökken a

motor teljesítménye is és esetleg megállhat a kapu ha nehezen gurul )

9 be	motorfék

10	nem működik

Potméterek:

TL - menetidő beállítása ( ha kevés az idő vágja át a potméter melletti fólia pöttyök közti átkötést.

TP - automata zárás idejének beállítása ( 5 – 80 mp )

F	-	motorerő beállítása

Távadók beállítása:

A motor beépített rádióvevővel rendelkezik és a következő NICE távadók taníthatóak be:

FLO - RFLO - SMILO - OPERA. Ezek közül csak egy típust lehet alkalmazni.

Amikor bekapcsolja a berendezést a DIP kapcsolósor fölött felvillan egy zöld led és mutatja , hogy milyen típusú távadó van már rákódolva . 1 villanás – FLO, 2 villanás – RFLO vagy OPERA, 3 villanás SMILO, 5 villanás - nincs betanítva távadó.

Rádióvevő csatornakiosztása: 1 cs - start , 2 cs - stop , 3 cs - csak nyitás , 4 cs - csak zárás.

Távadók tanítása 1- ső módszer: ilyenkor az összes gomb működni fog a saját csatornáján.

Nyomja a kapcsolósor melletti nyomógombot folyamatosan amíg a zöld led el nem kezd világítani . Utána engedje el . Kezdje el nyomni a távadó bármelyik gombját amíg a zöld led felvillan 3 x . A zöld led újra világítani kezd , várja a következő távadót . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led. Kész

Távadók tanítása 2 – dik módszer: ilyenkor csak egy meghatározott gomb kerűl betanításra a szükséges csatornára . Nyomja meg a kapcsolósor melletti nyomógombot annyiszor , amelyik csatornára be akarja tanítani az egy meghatározott gombját a távadónak ( általában 1 x kell megnyomni mert ez a start funkció ) A zöld led elkezd rövideket villogni . Kezdje el nyomni a távadó kiválasztott gombját amíg a zöld led 3 hosszabbat villan . A zöld led újra elkezd rövideket villogni , várja a következő távadót.

Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led. Kész.

Tanítás egy már működő távadó segítségével ( ezt a műveletet a kapu mellett kell elvégezni ):

Nyomja meg az új távadó gombját 5 mp-ig . Nyomja meg a régi távadó gombját 3 x . Nyomja meg az új távadó gombját 1 x . Kész.

Távadók törlése: nyomja folyamatosan a kapcsolósor melletti gombot . A zöld led elkezd világítani utána kialszik majd elkezd villogni . A harmadik villogás közben engedje el a gombot . A zöld led elkezd vibrálni, majd felvillan 5x. Kész.

FIGYELEM!

A rendszer nem szakszerű bekötéséből eredő meghibásodása esetén a garancia megszűnik!

NICE rendszerek bekötését minden esetben jól képzett kaputechnikai szakemberrel végeztessék el.

Garanciát minden esetben a vásárlás helyén vagy a szerelést végző szakembernél lehet érvényesíteni az

eredeti számla felmutatásával.

/részletek a jótállási jegyen/